## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ２ 廃棄物とは？
2026/03作成
Notes: 今回のテーマは「廃棄物とは？」。最初の判断を誤ると、委託・許可・マニフェスト・保管・届出まで連鎖して不整合が生じます。
「直感ではなく、根拠で判断する」ことが今日の狙いです。総合判断の型を持ち帰れば、後工程での迷いが減ります。
この回は、定義 → 判断要素 → 誤解の正し方 の順で進めます。条文の暗記は不要で、実務に使う視点に絞ります。

## Slide 2: 廃棄物とは？
「廃棄物処理法」の法定の定義を起点に、現場で迷いやすい廃棄物か否かの見きわめ方を、客観的な材料にもとづいて整理します。
・「廃棄物」は、不要となった固体又は液体の物（気体は原則対象外）
・経済的な価値が明確な有価物は原則対象外（実態で再確認）
・判断は、性状・排出の状況・通常の取扱い形態を柱に行う
・取引の実態（有償／無償／逆有償）は重要な手がかり
・迷う場合は、占有者の意思も含めて総合的に判断する
Notes: では、ここから本題に入ります。 このスライドでは、法律で定められている“廃棄物”という言葉の正式な定義を押さえていきます。定義をしっかり理解しておくと、実務で迷いやすい入口判断が一気にクリアになります。
廃棄物処理法では、廃棄物とは 「不要になった固体または液体の物」 とされています。ここでまず押さえたいのは、気体は原則として対象外であること。そして“不要”という言葉は、単に「使わないから」ではなく、客観的にその物の扱いをどう判断するかという視点が必要になります。
次に大事なのが、“有価物は原則として廃棄物に当たらない” という点です。これは“経済的価値が明確であるかどうか”が判断の軸になります。たとえば金属スクラップのように、市場で安定して買い手がつくものは有価物になりますが、逆に“処理費を払って引き取ってもらう”のであれば、それは廃棄物として扱うべきということです。
ここから先が実務で最も迷いやすい部分です。
廃棄物かどうかの判断は １つの基準だけでは決めず、複数の材料を総合して判断する というのが法律の考え方です。この材料としてよく使われるのが、
性状（固体・液体・危険性・含水など）
排出状況（どこで・どんな作業から出たのか）
通常の取り扱い（業界慣行や、一般的にどう扱われているか）
取引実態（有償か無償か、または逆有償か）
占有者の意思（保管するのか、手放すのか） といった項目です。
実務では、こうした要素を組み合わせて、「これは廃棄物か？それとも有価物として扱えるか？」 を判断します。たとえば “売りたいと思っている物” であっても、実際に有償取引が成り立たず、逆に処理費がかかる場合は廃棄物になります。反対に、“見た目は汚れていても、明確な価値がある市場が存在している”のであれば有価物になる場合もあります。
このスライドで言いたいことをまとめると、 「廃棄物かどうかは直感では決めない。根拠となる材料を集めて、総合的に判断する」 ということです。 この入口を正しく押さえておけば、後の産業廃棄物の品目分類や、許可の要否、委託契約、マニフェスト、保管基準まで、ほとんどの判断が揺らぎにくくなります。
では、次のスライドで“総合判断の進め方”を、さらに具体的に見ていきましょう。

## Slide 3: 廃棄物の基本的な考え方
「不要性」と「形態（固体・液体）」を、客観の証拠で裏づけます。
・不要性は記録で客観化（保管理由・期間・転用計画を明記）
・形態は計測・写真で証跡化（流動性・含水状態など）
・有価物扱いは根拠必須（見積書・契約書・引取証の写し）
・容器内の気体は個別確認（基本は対象外、危険対策は別途）
・判断の経過を文書化・保存（いつ／誰が／何を根拠に）
Notes: ここでは「廃棄物の基本的な考え方」を、もう少し実務寄りに整理していきます。さきほど“総合判断”という言葉を紹介しましたが、実務ではこれをどう使うのかがポイントになります。
まず、廃棄物かどうかを判断するときに欠かせない視点が 「不要性」と「形態」 の２つです。 “不要性”とは、その物を今後使う予定があるのか、経済的価値があるのか、あるいは客観的に見て処理せざるを得ない状態なのか、といった点です。“形態”は固体・液体・含水状況・危険性などを指し、写真や計測値など、客観的な証拠で確認することが重要になります。
次に押さえたいのが 記録による裏づけ です。 「不要になったから処理する」という一文だけでは足りず、どのような経緯で不要になったのか、どんな性状だったのか、通常どう扱われる物なのか、といった背景をきちんと記録しておくことで、後から判断を説明できるようになります。廃棄物かどうかの判断は、主観ではなく、あくまで 客観的な証拠で補強する 必要があります。
また、有価物として扱いたい場合の注意点 も押さえておきましょう。 「売れると思っている」だけでは有価物にはできません。実際に継続的な販売契約があるのか、数量や品質が安定しているのか、相手方が実際に対価を支払っているのか――こうした“実態”が伴って初めて有価物と評価されます。逆に、わずかでも処理費を払っているのであれば、それはもう廃棄物として扱うべき物です。
このスライドで強調したいことは、判断を単純化しすぎない ということです。 廃棄物の判断では、性状・排出状況・取引の実態・占有者の意思といった要素を、一つひとつ丁寧に積み上げていきます。そして最後に、それらを総合して結論を出す。これが“総合判断”の本来の意味です。
まとめると、 廃棄物の判断は「なんとなく」でも「直感」でもなく、複数の材料を集めて丁寧に積み上げるプロセスであるということです。 この型がしっかり身についていれば、後の産業廃棄物の分類や委託・許可の判断も、迷いが少なく進められるようになります。
それでは次のスライドで、さらに誤解されやすいポイントを見ていきましょう。

## Slide 4: ありがちな誤解と正し方①
主観に流されず、客観材料で判断します。
・趣味性・骨董性は補助要素（主判断にしない）
・再生できる＝有価物とは限らない（実態で見る）
・社内外の能力・設備の有無で評価は変わる
・混合物は混合物として把握し、分離の可否で見直す
・結論は総合判断で整合させる
Notes: ここでは、廃棄物の判断で特に誤解が生じやすいポイントを整理します。 一見すると簡単に思える部分ほど、実務では判断が揺れやすいところです。
まず押さえたいのは、主観的な好みや価値観で判断しないということです。 “興味のある人なら価値がある”“骨董好きなら欲しがるかもしれない”というような主観的な要素は、廃棄物かどうかの判断材料にはなりません。判断の軸は、あくまで客観性です。
次に、「再生できる＝有価物」とは限らないという点です。 たとえば、材料として再利用できる可能性がある物でも、実際に継続的な有償取引が成立していなければ、法律上は有価物と評価できません。 実態が伴っていない“可能性”は判断材料として弱く、誤解につながりやすい部分です。
また、社内外の設備能力や体制によって評価が変わることもあります。 たとえば、社内に再生設備があり実際に利用されている場合と、設備がなく処理費を払って処理するしかない場合とでは、同じ物でも判断が異なります。 このように、設備の有無も実務判断では大切な要素になります。
それから、混合物の扱いも注意が必要です。 複数の物が混ざり合って分離が難しい場合、“混合物としてどう扱うのか”“どこまでが元の性状なのか”といった確認が必要です。 混ざっているからといって無条件に有価物扱いにはできませんし、逆にすぐ廃棄物とも言い切れません。
このスライドの結論としては、 廃棄物かどうかの判断は、主観ではなく、客観性のある材料を積み上げていくプロセスで決める ということです。 直感で判断してしまうと誤りやすく、後工程にも影響します。 だからこそ、ここまで見てきた“総合判断”の考え方が重要になるわけです。
では、次のスライドでは、その判断を支える具体的な要素を詳しく見ていきましょう。

## Slide 5: ありがちな誤解と正し方② （判断要素）
５つの要素を必ず点検します。
・性状：計測値・所見を記録
・排出の状況：工程・理由・頻度を明記
・通常の取扱い：社内標準・業界慣行を文書化
・取引の実態：有償／無償／逆有償の根拠を保存
・占有者の意思：保管／譲渡／廃棄を明示
Notes: ここでは、廃棄物の判断で特に重要となる「５つの判断要素」を整理していきます。 この要素は、後の回でも何度も登場する“判断の軸”になる部分です。
まず１つ目は 性状 です。 固体か液体か、含水の程度はどうか、危険性はないか――こうした基本情報は最初に確認すべきポイントです。写真・計測値・客観的な記録があると、後で判断根拠としてとても説明しやすくなります。
２つ目は 排出の状況。 どんな作業から、どんな理由で、どれくらいの頻度で発生したのか。 同じ物に見えても、発生した工程が違えば扱いが全く変わることも珍しくありません。 排出した状況を正確に把握しておくことは、実務での判断に直結します。
３つ目は 通常の取扱い形態 です。 その物が業界的に通常どう扱われているのか、社内ではどんな基準で扱われているのか、これらは判断の裏づけとして欠かせません。「一般的にどう扱われる物か」を押さえておくと、判断のブレが少なくなります。
４つ目は 取引の実態。 有償で取引されているのか、無償なのか、または逆に処理費を払って引き取ってもらうのか。 ここは非常に重要な判断基準で、“少しでも処理費を払っている”のであれば、基本的には廃棄物と考えるべきです。対価が発生しているかどうかは、最終判断に大きく影響します。
５つ目は 占有者の意思。 その物を引き続き自社で使うのか、手放すのか、保管しておくのか。 「使う予定がある」と主張するだけでは不十分で、客観的な裏づけが必要です。 占有者の意思は判断材料のひとつですが、他の要素と組み合わせて初めて意味を持ちます。
このスライドが伝えたいポイントをまとめると、 廃棄物かどうかの判断は、この５つの要素を“総合して”行うということです。 ひとつの項目だけで決めるのではなく、複数の視点を丁寧に積み重ねる。 これが、実務で判断を誤らないための基本の型になります。
では、次のスライドで、この５つの要素がどのように「総合判断」として結びつくのか、さらに実例に近い形で見ていきましょう。

## Slide 6: 総合判断の使い方
単一要素で決めず、整合で詰めます。
・危険性・腐敗性が高いほど廃棄物性は強い
・逆有償の取引は廃棄物性を補強
・量や期間が過大な保管は廃棄物性が高い
・迷う案件は所管の行政へ事前相談
・判断記録は５年保存
Notes: ここでは、廃棄物かどうかを総合的に判断する際の「使い方」を整理します。 ５つの判断要素を単発で見るのではなく、どのように“積み上げていくか”が大切になります。
最初に押さえたいのは、判断を１つの要素だけで決めないということです。 性状がそれらしいから廃棄物、有価物っぽいから売れる――といった思い込みで判断してしまうと、後で説明できなくなってしまいます。 必ず複数の材料を集めて、丁寧に判断を進めていきます。
次に大切なのは、**総合判断の「優先順位」**です。 ５つの要素には、それぞれ重みがあります。 たとえば、危険性・腐敗性が高いものは、廃棄物性が強くなりやすい。 逆に、有償で継続的に取引されているものは、有価物として扱いやすくなります。 つまり、材料は横並びではなく、状況によって重みづけをしていく必要があります。
さらに、取引の実態が判断を決める決定打になる場合もあります。 処理費を払って引き取ってもらう状況であれば、たとえ見た目がきれいであっても廃棄物として扱うべきです。 「価値があるはずだ」という期待よりも、“実際どう扱われているか”という実態を優先します。
加えて、判断の経過を文書で残しておくことも重要です。 いつ、誰が、どの情報をもとに判断したのか。 この記録があるだけで、後工程の委託・契約・許可・マニフェストの整合が取りやすくなりますし、外部からの確認が入った場合にもきちんと説明できます。
そして最後に、このスライドのポイントをまとめます。 廃棄物かどうかを決める総合判断は、“複数の材料を丁寧に積み重ねる手順”です。 決して１つの要素で結論を急がず、状況に合わせて重みづけをしながら、最終的に判断を組み立てていきます。
では、次のスライドでは、この判断が実際にどう使われるのか、具体的な事例を交えながら確認していきましょう。

## Slide 7: 事例①：生活ごみ（明確）
生活ごみは定義上の廃棄物です。
・家庭からのごみは一般廃棄物
・事業場でも産業廃棄物以外は一般廃棄物※
・産業廃棄物との混同は厳禁
・初動判定は区分表・流れ図で統一
・疑義はすぐに相談・報告
※事業系一般廃棄物については第３回で説明します。
Notes: ここでは、より実務に近い形で“判断の落とし穴”を確認していきます。 特に初動で迷いやすい部分を整理しておくことで、後の工程での不整合を防ぐことができます。
まず最初の事例は「生活ごみ」のケースです。 家庭から出る生活ごみは、法律上は明確に一般廃棄物に当たります。 そして、事業場の中で発生したとしても、産業廃棄物の品目に当てはまらない限り、一般廃棄物として扱う必要があります。 よくある誤解に「会社から出たものは全部産廃」という考えがありますが、これは誤りで、入口での区分を間違える典型例です。
ここで注意したいのは、産業廃棄物と一般廃棄物を混ぜないことです。 一度混ざってしまうと、処理ルートが変わり、事業場としての管理も難しくなります。 混在を避けるためには、排出する場所ごとにルールを明確にしておき、分別ができる環境を整えることが重要になります。
また、実務上迷いやすい場面として「有価物のつもりで出したが、実は廃棄物だった」というケースがあります。 見た目はきれいであっても、取引先が実際には有償で引き取らず、処理費が発生している場合、その物は廃棄物として扱う必要があります。 “売れる可能性がある”という期待だけでは、有価物とは判断できません。
さらに、このスライドでは「判断を誤った場合の波及」を意識しておくことが大切です。 入口の判断が誤ると、委託契約の内容、許可の要否、マニフェストの記載、保管の方法……すべてに影響します。 だからこそ、最初の判断で迷ったら自社だけで結論を出さず、所管の行政へ早めに相談することが推奨されます。
このスライドの結論は非常にシンプルです。 廃棄物の判断を安易に決めつけず、必ず複数の材料をそろえたうえで判断する。 そして、少しでも迷ったら早めに確認する。 これだけで、不適正処理の多くは入口で防ぐことができます。
では、次のスライドで、さらに典型的な誤判断の例を見ていきましょう。

## Slide 8: 事例②：おからの裁判
要素を総合し、産業廃棄物と判断されました。
・栄養価が高い＝有価物とは限らない
・無償・逆有償は廃棄物性を補強
・加工設備・衛生体制の有無が鍵
・継続して安定した有償取引の立証が必要
・判例の趣旨を社内基準に反映
Notes: ここでは、総合判断を実務で使うときの「最初のフロー」を、ひと目で追える形にしておきます。狙いは、入口の迷いを素早く解消し、後工程のミスを未然に止めることです。
まずは 発生工程 を押さえます。どの作業から、どんな理由で出たのか。ここで“作業の具体名”と“発生の頻度・量”を簡潔にメモしておくと、後で品目や業種の当てはめがブレません。
次に 物の性状 を確認します。固体か液体か、含水・粘度・危険性、腐敗や揮発の有無などです。可能なら写真や測定値を残し、主観的な表現（きれい・汚い等）は避けて客観化します。
続いて 当てはめた品目 を仮決めします。まずは２０品目のどれに近いかを“仮置き”で構いません。混合物なら、主たる性状・構成比・処理の実態を整理し、総体物として扱う余地がないかも合わせて検討します。
そのうえで 業種の当てはめ に進みます。品目で産業廃棄物に見えても、業種指定の有無で一廃になる場合があります。建設工事由来の紙くず／事務所由来の紙類、といった“同じ見た目でも扱いが違う”ケースに注意してください。
最後に 分別方針と委託先候補 を並行して整理します。分けられるなら分ける、混ざるなら混ざったままで受けられる施設を探す――という現実的なルート設計です。ここで初めて、許可の整合（品目・方法・区域）やマニフェストの流れ、保管基準の当てはめを具体的に検証していきます。
このスライドの要点は、判断を“１本の線”として描くことです。 発生工程 → 性状 → 品目（必要に応じて混合／総体） → 業種 → 分別・委託・許可整合 → マニフェスト → 保管基準。 この順で手早く回せば、入口で迷っても数分で次の一手が見えるようになります。
それでは、次のスライドへ進み、総合判断で迷ったときの“確認ルート”を具体例で確認していきましょう。

## Slide 9: 誤判を防ぐ実務の要点
入口判定を標準化し、連鎖違反を防ぎます。
・点検表＋証拠の添付を必須化
・有価物扱いは事前承認制
・判定と委託・許可・管理票の整合を二重確認
・不明点は所管行政へ相談→記録化
・教育・点検→是正の横展開
Notes: ここでは、入口判断の誤りを未然に防ぐための「実務の要点」を、今日から使える形でそろえます。狙いは、早い段階での標準化によって、後工程（許可・契約・マニフェスト・保管）での不整合の連鎖を止めることです。 ① 入口の標準フローを固定する 発生工程 → 性状（写真・測定値） → 当てはめた品目 → 業種の確認 → 分別方針 → 委託先候補 → 許可の整合。 この順番を「毎回同じ手順」で回すだけで、判断のブレが大きく減ります。チェックシート化しておくのが最短です。 ② 判断の裏づけ（証拠）を必ず残す 発生理由・数量・頻度、性状のデータ、通常の取扱いの根拠（社内基準／業界慣行の記述）、取引実態（有償／無償／逆有償）の記録をセットで保管します。 主観ではなく、第三者に説明できる客観資料を添えることがポイントです。 ③ 有価物扱いにしたい場合の条件を明確化する 継続した有償取引の実績、品質の安定、受け手側の体制――この３点が揃って初めて有価物として成立します。 どれかが欠けているなら、基本は廃棄物として扱う前提で検討します。期待や可能性だけでは倒しません。 ④ 混合物の初動ルールを決めておく 分別が現実的か、混合のまま受入できる処理ルートがあるか、どちらが環境・安全・コスト面で適切かを、判断表にしておくと迷いません。 「とりあえず混ぜる」は、最終的に手戻りや費用増につながります。 ⑤ 迷ったら早めに所管へ相談し、記録を残す 社内だけで結論を出さず、所管へ早めに確認します。 その際、いつ・誰が・何を確認したかをメモしておくと、後の契約・許可・マニフェストの整合チェックがスムーズに進みます。 まとめです。 入口判断は「手順の標準化」と「証拠の常備」でブレを防げます。 定義に当て、５要素で総合し、根拠を残す――この型をシンプルに回せば、誤判の多くはここで止まります。 次のスライドでは、今日の要点を短く束ね、明日からの実務でまず何から始めるかを確認して締めくくります。

## Slide 10
第２回のまとめ
今日の要点をすぐ実務に落とし込みます。
・法定の定義と総合判断を押さえる
・主観を排し、記録で裏づける
・有価物扱いは根拠必須
・迷えば事前相談→記録保存（５年）
・入口を外さないことが全工程を守る
Notes: ここでは、本日の要点を短く束ねて、明日からの実務で何を始めればよいかを明確にします。 まず、本日の中心メッセージは「入口判断を総合判断で行う」です。 定義に当てたうえで、性状・排出状況・通常の取扱い・取引の実態・占有者の意思という５つの材料を、主観ではなく客観資料と一緒に積み上げます。 これだけで、後工程での不整合（許可・契約・マニフェスト・保管）が起きにくくなります。 次に、初動の型を“書いて固定”しておきましょう。 発生工程 → 性状（写真・測定値） → 品目の仮当て → 業種の確認 → 分別方針 → 委託先候補 → 許可の整合。 この順番をチェックシート化し、判断の都度、記録を残す運用に切り替えれば、判断のバラつきが一気に減ります。 さらに、有価物扱いの基準を社内で明文化します。 「継続的な有償取引の実績」「品質の安定」「受け手側の体制」の３点が揃わない場合は、基本は廃棄物として扱う前提に立つ。 “売れそう”という期待だけでは倒さない——このルールを先に決めておくと、現場で迷いません。 最後に、迷ったときの行動指針です。 社内で結論を急がず、所管へ早めに相談し、いつ・誰が・何を確認したかを必ずメモに残します。 このひと手間が、後で契約・許可・管理票・保管基準の整合を確認する際の強い下支えになります。 まとめると、今日の成果は「入口の型を持ち帰った」ことです。 定義に当て、５要素で総合し、証拠を残す——この流れを明日から回してください。 次回は「産業廃棄物とは？」です。品目と業種の当て方を学び、今日つくった入口の型を、さらに実務で使える精度へと引き上げていきます。

## Slide 11: 付録①－１
出典：環境省 令和３年４月１４日 「行政処分の指針について（通知）」

## Slide 12
付録①－２
出典：環境省 令和３年４月１４日 「行政処分の指針について（通知）」