## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ３ 産業廃棄物とは？
2026/03作成
Notes: 今回のテーマは、『産業廃棄物とは？』です。
現場の入口判断を外さないために、まず 品目（政令の二十品目）に当てはめ、次に 業種指定で確かめる、という順番を固めます。 混合物は、主たる性状や構成比、実際の処理の実態を写真や簡単なメモで整理しておくと、後工程（許可・契約・マニフェスト・保管・届け出）まで整合が取りやすくなります。 迷った場合は、所管行政に事前相談し、いつ・誰が・何を確認したかを記録に残します。 次のスライドから、代表的な品目の見分け方を確認します。

## Slide 2: 産業廃棄物とは？
「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める品目に当てはまるものをいいます（それ以外は事業系の一般廃棄物）。
・産業廃棄物は政令で定める２０品目のいずれかに該当
・事業活動由来でも、品目に当てはまらなければ一般廃棄物
・まずは品目の当てはめ→業種や工程で精査
・混合物は主たる性状・構成比・処理実態で判断
・迷うときは所管行政へ事前相談→記録保存
Notes: 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定める二十品目に当てはまるものです。入口判断は、まず 品目で仮当て し、次に 業種指定で確定 する、という二段構えが基本です。 混合物は、主たる性状・構成比・処理の実態 を、写真や簡単なメモで整理しておくと、後工程まで整合が取りやすくなります。迷う場合は、所管行政に事前相談 し、いつ・誰が・何を確認したか を記録に残します。 次のスライドでは、代表的な品目の見分け方を具体的に確認します。

## Slide 3: 品目の見きわめ方（前半）
Notes: ここでは、代表的な品目の当てはめ方を確認します。まず、化学系の五品目、すなわち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリは、発生工程と性状の結びつき が強く、工程の確認が早道です。次に、金属くず、ガラスくず等、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類などの物質系は、建設・製造・解体 といった工程と深く関係します。 同じ見た目でも、どの工程から出たのか、どの業種に由来するのか によって、産業廃棄物にも一般廃棄物にもなり得ます。見た目だけで判断せず、工程と業種をセットで押さえる癖をつけましょう。次のスライドでは、後半の品目を実務寄りに整理します。

## Slide 4: 品目の見きわめ方（後半）
種類
業種
主な具体例
パルプ製造業、紙加工品製造業、印刷
出版業、製本業、印刷物加工業等
すべての紙くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る紙くず
木材製造業、木製品製造業、家具製造
業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、
物品賃貸業
木材片、おがくずなどすべての木くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る木くず
（梱包用木材を含む）
すべての業種
貨物の流通のために使用した木製パレット
繊維工業（繊維製品製造業を除く。）
木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る繊維くず
動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製
造業
原料として使用した動物や植物にかかる固形状の不
要物（あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、
魚・獣のあらなど）
動物系固形不要物
と畜場、食鳥処理場
と殺・解体した獣畜、食鳥処理をした食鳥に係る固
形状不要物
家畜のふん尿
牛、馬、豚、ニワトリ、ヤギ、羊等のふん尿
家畜の死体
牛、馬、豚、ニワトリ、ヤギ、羊等の死体
木くず
繊維くず
畜産農業
紙くず
Notes: 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物など、ここで扱う後半の品目は、どの工程から発生し、どの業種に由来するかで区分が変わります。入口判断の順番は変わりません。まず品目で仮当てし、次に業種指定で確定します。 同じ見た目でも、建設工事に伴って発生した紙くずや木くずは産業廃棄物となる一方、事務所の日常文書などは一般廃棄物となり得ます。混同を防ぐため、発生工程と業種を必ずセットで押さえます。 混合物は、主たる性状・構成比・処理の実態を、写真や簡単なメモで整理しておくと、委託・許可・マニフェストまでの整合が取りやすくなります。 判断に迷う場合は、所管行政に事前相談し、いつ・誰が・何を確認したかを記録に残します。次のスライドでは、具体的なケースで当てはめの流れを確認します。

## Slide 5: 事業系一般廃棄物との区別
「事業由来＝すべて産業廃棄物」ではありません。
・２０品目に当てはまらない事業由来のごみは一般廃棄物
・紙くず・木くず・繊維くずなどは業種により取り扱いが異なる
・事務所の生活系ごみは一般廃棄物（区分表で初動判定）
・混在時は分別→それぞれの系統へ
・誤区分は委託・許可・管理票の不整合につながる
Notes: 事業場から出るごみは、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。ここでは、産業廃棄物と一般廃棄物の区別を、現場で迷わないための視点で整理します。 まず、品目で仮当てをします。建設工事に伴って発生した紙くずや木くずは産業廃棄物ですが、事務所から出る日常文書類は一般廃棄物になります。このように、同じ見た目でも工程と業種で扱いが変わる点が重要です。 混在している場合は、分別して、それぞれの系統で処理することが求められます。分別せずに一括で扱うと、委託契約、許可区分、マニフェストのいずれも整合しなくなり、後工程での不適正処理につながりやすくなります。 迷う場面では、社内だけで結論を出さず、必要に応じて所管行政に相談し、いつ・誰が・何を確認したかを記録に残します。次のスライドでは、混合物を扱う際の当てはめ方を整理します。

## Slide 6: 混合物と総体物の考え方
混ざり物は分別の可否・費用・安全で判断を整えます。
・混合物：分離が通常は困難→混合物として扱う
・総体物：ある品目が圧倒的多数→総体で当てはめ
・分別できる場合は安全・効率・費用で実行可否を判断
・分別せず一括処理するなら受入可否と許可の整合を再確認
・方針は文書で決定・保存
Notes: 混合物と総体物の扱いは、現場で迷いやすい部分です。廃棄物が複数の品目や性状を含んでいる場合、まず 分離できるかどうか を確認します。分離が現実的であれば、それぞれの品目として判断し、分別して処理します。 一方、分離が困難な場合は、主たる性状・構成比・処理の実態を整理し、どの品目として扱うのが適切かを判断します。例えば、金属くずが主体で、少量のプラスチック片が混ざっているような場合は、金属くずとして扱える余地があります。 ただし、見た目だけで判断せず、どの工程から発生したのか、どの業種に由来するのか を合わせて整理することが欠かせません。工程と業種の確認を怠ると、産業廃棄物と一般廃棄物の区別や、後工程の許可・契約・マニフェストの整合が崩れます。 判断に迷う場合は、所管行政に事前相談し、いつ・誰が・何を確認したか を記録に残します。次のスライドでは、総合判断の “優先順位” をどのように考えるかを確認します。

## Slide 7: 業種指定の要点
業種指定は見落としが多いため、先に確認します。
・建設工事・製造・印刷・木材加工などは要注意
・同じ紙くずでも業種により産業／一般が変わる
・下請け・委託先の工程も業種該当性を確認
・元請が排出事業者となるケースでは元請の業種で判定
・根拠は契約・注文書・工程表で裏づけ
Notes: 業種指定は、品目だけでは判断しきれないケースで効いてきます。とくに、紙くず・木くず・繊維くずなどは、どの業種・どの工程に由来するかで産業廃棄物にも一般廃棄物にもなり得ます。まず 品目で仮当て し、次に 業種指定で確定 する順番を徹底します。 建設工事に伴って発生した紙くずや木くずは産業廃棄物ですが、オフィスで日常的に発生する文書類は一般廃棄物となり得ます。同じ見た目でも“工程と業種”で扱いが変わるため、発生状況をひとこと説明できる記録（発生工程・頻度・数量など）を残しておくと、後工程の照合が容易になります。 下請・委託先が関わる場合は、誰の工程で・どの場所で発生したかを明確にし、契約・許可・マニフェストまで一体で整合を取ります。受入側の条件（受入可否・分別方針・処理フロー）も合わせて確認し、品目・方法・区域が許可内容と一致しているかを都度点検します。 判断に迷うときは、所管行政に事前相談し、いつ・誰が・何を確認したかを記録に残します。次のスライドでは、初動フロー（発生工程→性状→品目→業種→分別・委託・許可整合）を小さなケースでトレースします。

## Slide 8: 判定の実務（初動フロー）
初動の５点をひと目で確認できる様式で固定します。
・発生工程： 図・写真つき
・物の性状： 固体／液体、含水、危険性
・当てはめた品目： 根拠資料を添付
・業種の該当性： 指定の有無
・分別方針と委託先候補： 許可との整合
Notes: 発生した廃棄物を現場で扱うときは、まず発生工程を特定し、性状を簡潔に記録します。ここでのポイントは、どの作業から出たのか、量と頻度はどうか、危険性はないか、写真や簡単なメモで客観化しておくことです。 次に、性状と発生工程をもとに品目で仮当てをします。混在している場合は、分離が現実的かどうかを最初に判断します。分離できるなら分別してそれぞれの系統へ、分離が難しければ、主たる性状、構成比、処理の実態を整理して、どの品目として扱うかを決めます。 品目で仮当てしたら、業種指定で確定させます。同じ見た目でも、建設由来かオフィス由来かで扱いが変わるため、工程と業種をセットで説明できる短い記録を残しておきます。 分別方針と委託先の候補を並行して検討します。受入の可否、必要な許可の区分、地域の制約を照合し、品目、方法、区域が許可内容と一致しているかを確認します。 委託に進む場合は、契約、許可、マニフェストの整合を一度に点検します。引渡しと同時のマニフェスト交付、未着の追跡、返送後の五年間の保管までを標準手順に落とし込みます。 判断に迷うときは、所管行政に事前相談し、いつ、誰が、何を確認したかを記録に残します。次のスライドでは、実際の小さなケースで、この初動フローをトレースして確認します。

## Slide 9: 委託・許可との整合
品目判定は委託・許可・管理票と一体で確認します。
・委託先の許可品目と当てはめた品目を一致させる
・運搬→中間処理→最終処分までの流れを図で確認
・混合物の受入不可施設があるため、条件を事前に確認
・不整合が出たら判定に戻り是正→記録保存（５年）
Notes: 入口判断の誤りは、委託、許可、マニフェスト、保管まで連鎖します。ここでは、日々の運用で誤判を未然に防ぐ要点を、現場で扱いやすい順に確認します。 まず、入口の標準フローを固定します。発生工程を特定し、性状を記録し、品目で仮当てをしてから、業種指定で確定します。混在している場合は、分離の可否を最初に見極め、分別できるなら分け、それぞれの系統で処理します。 次に、判断の裏づけを必ず残します。写真、簡単な所見、業界での通常の取扱い、取引の実態、占有者の意思といった材料をそろえ、いつ、誰が、何を確認したかを一行で記録します。主観ではなく客観資料を添えることで、後工程の整合が取りやすくなります。 有価物として扱いたい場合は、継続的な有償取引の実績や品質の安定、受け手側の体制など、実態を示せる根拠を事前にそろえます。見込みだけでは倒れやすく、少しでも処理費が発生するなら廃棄物としての取扱いを基本に検討します。 委託に進むときは、許可、契約、マニフェストの三点を二重に照合します。相手先の許可は品目、方法、区域が一致しているか、契約書の記載は現場実態と矛盾がないか、マニフェストは引渡しと同時に交付できるか、未着時の追跡と返送後の保存が運用に落とし込めているかを、あらかじめチェックリスト化しておきます。 迷った場合は、所管行政へ早めに相談し、相談の経緯を記録に残します。必要に応じて受入条件や分別方針、処理フローの見直しを行い、現場の運用手順書や教育に反映します。

## Slide 10: 区分の整理
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
事業系一般廃棄物
一般廃棄物
事業活動に伴って
生じた廃棄物
家庭から生じた
廃棄物
廃棄物
有価物
処分したい物
廃棄物処理法の
制限を受けない！
処理には、
十分な注意が必要！！
Notes: このスライドは、廃棄物の区分を表で整理した早見表です。左上から右下に向かって、同じ順番でたどります。 まず、最初の分岐です。
＊ 有価物として扱える実態があるかを確認します。継続的な有償取引の実績、品質の安定、受け手側の体制などの根拠がそろっていれば有価物、そろわなければ廃棄物として扱います。 次の段階に進みます。
＊ 廃棄物であると判断した場合は、「一般」か「産業」かを区分します。ここは、品目で仮当てをしてから、業種指定で確定する順番を徹底します。同じ見た目でも、建設由来かオフィス由来かで区分が変わる点に注意します。 産業廃棄物の中で、特別管理の該当を確認します。
＊ 爆発性、腐敗性、強酸・強アルカリ、有害金属など、危険性や有害性に着目して該当すれば特別管理産業廃棄物として扱います。その場合は、保管や運搬、委託、許可の要件が厳しくなる前提で、受入可否やルートを事前に確認します。 実務では、この表を入口判断のチェック手順として使います。発生工程、性状、混合の有無、通常の取扱い、取引の実態、占有者の意思を短くメモしながら、表の順番どおりに当てはめてください。迷った場合は所管行政に事前相談し、いつ、誰が、何を確認したかを記録に残します。

## Slide 11
第３回のまとめ
「品目」と「業種」の二本柱で、入口判定を外さないことが要です。
・品目の当てはめ→業種の適合を徹底
・事業系一般との区別を明確化（混在は分別して適正処理）
・混合物／総体物の扱いは方針を文書で統一
・委託・許可・管理票との整合を常に確認
・迷えば所管行政へ事前相談→記録保存（５年）
次回は許可が必要な場合・不要な場合です
Notes: まとめです。
最初に押さえるのは、産業廃棄物の入口判断は、品目と業種指定の二本柱で構成されているという点です。まず品目で仮当てをしてから、業種で確定します。 次に、混合物の扱いです。分離できるかどうかを最初に確認し、分離できる場合は分別し、それぞれの系統で処理します。分離が難しければ、主たる性状、構成比、処理の実態を整理して、どの品目として扱うかを判断します。 また、同じ見た目でも、どの工程から出たのか、どの業種に由来するのかで区分が変わる点が重要です。建設由来とオフィス由来で、紙くずや木くずの扱いが変わる典型例が当てはまります。発生状況を短く記録しておくことで、後工程との整合が取りやすくなります。 委託に移る際は、許可、契約、マニフェストの三点を同時に照合します。品目、方法、区域が許可と一致しているか、契約内容が実態に合っているか、マニフェストの交付から返送・保存までが途切れなく運用できているかを確認します。 判断に迷う場合は、所管行政に相談し、いつ、誰が、何を確認したかを記録に残します。今日の内容は、明日からの現場での入口判断と後工程の整合を安定させるための基礎になります。