## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ４ 許可がいる場合、いらない場合
2026/03作成
Notes: 今回のテーマは「許可がいる場合、いらない場合」です。
産業廃棄物の処理では、誰が排出した廃棄物を、誰が、どのように扱うのかによって、許可の要否が決まります。
許可制度は、廃棄物処理法の中でも非常に重要な制度であり、違反した場合の罰則も重く設定されています。
そのため、実務の中で迷いやすい場面を整理しながら、基本的な考え方を押さえていきます。
まずは、許可制度の考え方を分かりやすく理解するために、運転免許を例に確認していきます。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 2: 許可の考え方（イメージ）
許可は、原則として禁止されている行為を、要件を満たした者にだけ特別に認める仕組み。
・禁止が前提：行為のスタートは「禁止」
・要件充足者のみ：満たした者だけが行為できる
・免許の構造：運転免許と同じ例外的な許可
・例外を認める制度：原則と例外を区別する
Notes: 許可の基本的な考え方は、まず行為が禁止されており、要件を満たした人だけが特別に行えるという仕組みです。 運転免許では、免許を持つ人だけが運転できます。 この構造が、禁止を前提として特別に行為を認める許可の仕組みをよく表しています。 産業廃棄物の許可も同じ考え方で成り立っています。 まずこの全体像を押さえたうえで、次のスライドで産業廃棄物に当てはめて整理します。 では、次のスライドに進みます。

## Slide 3: 産業廃棄物での許可
産業廃棄物の許可は「誰の廃棄物か」と「どの行為か」で判断する。
・ 自分の廃棄物を自分で扱う場合は不要
・ 他人の廃棄物を扱う場合は許可が必要
・ 行為は収集運搬と処分の２区分
・ 産廃許可と一廃許可は別制度
・ 特別管理産業廃棄物はさらに区分が厳格
Notes: 産業廃棄物の許可を判断するうえで最も重要なのは、誰の廃棄物をどの行為で扱うのかという点です。
自分で排出した廃棄物を自分で扱う場合は許可は不要ですが、他人が排出した廃棄物を扱う場合は許可が必要になります。
また、扱う行為は「収集運搬」と「処分」の二つに分類され、それぞれの行為ごとに許可が設定されています。
さらに、産業廃棄物と一般廃棄物の許可は別である点、特別管理産業廃棄物では区分がより厳格になる点にも注意が必要です。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 4: 自社の廃棄物を扱う場合の基本
自社が排出した廃棄物を、自社で運ぶ場合は許可不要。
・ 自社の廃棄物を自社の社員が運搬する場合は許可不要
・ 他社が排出した廃棄物を扱う場合のみ許可が必要
・ 許可の要否は「誰の廃棄物を扱うか」で決まる
・ 行為は収集運搬か処分のどちらかに該当する
Notes: 自社が排出した廃棄物を自社で運搬する場合は、許可は不要です。
廃棄物処理法では、他社が排出した廃棄物を扱うときにのみ許可が必要になります。
判断の基本は「誰の廃棄物を扱っているか」という点です。
自社内で発生した廃棄物を自社の社員が運ぶ行為は、許可が必要な行為には当たりません。
一方、他社が排出した廃棄物を扱う場合には許可が必要になります。
この区別が許可判断の出発点になります。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 5: 他社の廃棄物を扱う場合の基本
他社が排出した廃棄物を扱う場合は許可が必要。
・他社排出物を運搬する場合は許可が必要
・許可を持たないまま扱うと法違反
・排出者側にも責任が及ぶ場合がある
・許可の種類は「収集運搬」と「処分」の二つ
・行為に応じて必要な許可を確認する
Notes: 他社が排出した廃棄物を扱う場合は、許可が必要になります。
これは廃棄物処理法の基本的な考え方のひとつで、扱う者が許可を持っていないと法違反になります。
許可を持たないまま運搬や処分を行うと、扱った側だけでなく排出事業者にも責任が及ぶ可能性があります。
委託する際には、相手が必要な許可を持っているかどうかの確認が不可欠です。
許可は「収集運搬」と「処分」の二つに分かれるため、どの行為に該当するかを明確にしたうえで必要な許可を確認することが重要です。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 6: 清掃で集められた廃棄物の扱い
清掃作業で集められた廃棄物は排出事業者のものとして扱われる。
・自社の敷地内で発生した廃棄物は自社排出物
・清掃会社が集めても排出者は変わらない
・自社の廃棄物を自社が運ぶ場合は許可不要
・許可が必要となるのは他社排出物を扱う場合
Notes: 清掃作業で集められた廃棄物は、清掃会社が介在していても排出事業者のものとして扱われます。
工場内で発生した廃棄物は、清掃により集められただけで排出者が変わるわけではありません。
そのため、自社の敷地内で発生した廃棄物を、自社が運搬する場合は許可は不要です。
扱う廃棄物が他社排出物であるかどうかが、許可の要否を判断する基準になります。
清掃会社が現場で作業をしていても、排出者が自社であることに変わりはありません。
許可が必要となるのは、あくまで他社排出物を扱う場合です。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 7: 産業廃棄物の許可の種類
産業廃棄物の許可は、行為の種類に応じて分類される。
・収集運搬：廃棄物を運ぶ行為
・処分：廃棄物に処理を施す行為
・普通産廃と特別管理産廃は区分が異なる
・扱える品目は許可証に明記されている
Notes: 産業廃棄物の許可は、行為の種類に応じて区分されています。
大きく分けると収集運搬と処分の二つです。
収集運搬は、廃棄物を運ぶ行為を指します。
処分は、廃棄物に何らかの作用を加える行為を指し、破砕や焼却などが該当します。
また、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は区分が異なり、扱うためにはそれぞれの許可が必要です。
どの品目を扱えるかは許可証に明記されているため、委託時には必ず照合する必要があります。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 8: 特別管理産業廃棄物の扱い
普通産廃と特別管理産廃は許可区分が異なる。
・特別管理産廃は専用の許可が必要
・特管の許可だけでは普通産廃は扱えない
・扱える品目は許可証で必ず確認する
・取り扱い基準・条件がより厳格
Notes: 特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも危険性が高く、専用の許可が必要になります。
この許可があるからといって、普通産業廃棄物を扱えるわけではありません。
扱える品目は許可証に明確に記載されているため、委託時には必ず照合する必要があります。
特に、特別管理産業廃棄物は取り扱い基準が厳しいため、委託内容との不一致に注意が必要です。
産業廃棄物の許可制度を正しく運用するためには、品目と許可内容の照合が欠かせません。
品目の不一致は委託基準違反につながることがあります。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 9: 政令市と許可自治体の考え方
許可を出す自治体は、施設や行為の場所で決まる。
・政令市内の施設は政令市が許可
・政令市外の施設は都道府県が許可
・収集運搬は積む場所と降ろす場所で許可が必要
・中核市等の分類は気にせず「政令市」扱い
・自治体ごとの許可区分の違いに注意
Notes: 産業廃棄物の許可を出す自治体は、施設の所在地で決まります。
政令市内にある施設は政令市が許可し、それ以外は都道府県が許可します。
収集運搬では、積む場所と降ろす場所の双方で許可が必要になります。
運ぶだけで通過する自治体については、許可は不要です。
自治体ごとに許可の区分が異なるため、委託時には許可の種類や品目が合っているかを必ず照合します。
判断を誤ると委託基準違反につながるため、許可自治体の考え方を正しく理解することが重要です。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 10: 収集運搬の許可が 必要となる組み合わせ
収集運搬の許可は、積む場所と降ろす場所で決まる。
・積替え・保管なしの場合は都道府県の許可が必要
・県境をまたぐ場合は両方の許可が必要
・通過するだけの自治体の許可は不要
・運搬経路よりも「積む場所／降ろす場所」が判断基準
Notes: 収集運搬の許可が必要かどうかは、積む場所と降ろす場所の二つで判断されます。
通過するだけの自治体の許可は不要で、あくまで出発地と到着地が基準になります。
積替えや保管を伴わない場合は、都道府県が許可権者になります。
県境をまたぐ場合には、それぞれの都道府県の許可が必要になります。
運搬経路そのものではなく、積む場所と降ろす場所を正しく押さえることが重要です。
委託時には、どこの許可を持っている業者が必要かを誤らないよう確認します。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 11: 積替え・保管がある場合の許可
積替え・保管を行う場合は、許可する自治体が変わる。
・施設が政令市内にある場合は政令市が許可
・政令市外にある場合は都道府県が許可
・積替え・保管ありの許可は、その自治体内で特別な扱いとなる
・扱える品目は許可証どおりに限定
・ 委託内容と許可内容の不一致に注意
Notes: 積替えや保管を行う場合は、施設がどこにあるかによって許可を出す自治体が変わります。
政令市内に施設がある場合は政令市が許可し、政令市外であれば都道府県が許可します。
積替えや保管が認められている許可は、自治体の範囲に特別な扱いが生じる点が特徴です。
その自治体内では、許可証に記載されていない品目を扱うことができなくなるなど、制限が明確に発生します。
扱える品目は許可証に記載されている内容に限定されるため、委託内容と許可内容が一致しているかを必ず確認します。
不一致があると委託基準違反になるおそれがあります。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 12: 積替え・保管許可による 自治体の除外
積替え・保管ありの許可は、自治体ごとに扱いが変わる。
・政令市の積替え・保管許可を持つ場合、その政令市が優先
・同一都道府県の許可を持っていても、政令市内では扱えない品目が出る
・許可証の品目は自治体ごとに一致しているか要確認
・不一致があると委託基準違反になる
・積替え・保管の有無で扱える範囲が変わる
Notes: 積替えや保管の許可がある場合、自治体ごとに扱われ方が変わります。
特に政令市に積替えや保管を行う施設がある場合、その政令市が許可権者になります。
例えば、都道府県で三つの品目の許可を持っていても、政令市で二つの品目しか許可を持っていない場合、政令市内では残りの品目を扱うことができません。
このように、自治体ごとの許可内容の違いにより、扱える品目が自動的に制限されることがあります。
委託時には、自治体ごとに許可証の品目が一致しているかを必ず確認する必要があります。
不一致があると委託基準違反となるおそれがあるため、積替えや保管の許可がある業者には特に注意が必要です。
では、次のスライドに進みます。

## Slide 13
第４回許可の基本まとめ
許可の判断は「誰の廃棄物を、どの行為で扱うか」で決まる。
・自社排出物を自社で扱う場合は許可不要
・他社排出物を扱う場合は許可が必要
・行為は収集運搬と処分の二つに分類される
・積替え・保管の有無で必要な許可が変わる
・自治体ごとに許可内容が異なるため照合が必要
Notes: 許可を判断する基本は、誰の廃棄物をどの行為で扱うのかという点です。
自社排出物を自社が扱う場合は許可が不要で、他社排出物を扱う場合には許可が必要になります。
また、扱う行為は収集運搬と処分の二つに分かれています。
積替えや保管の有無によって、必要となる許可が変わる点にも注意が必要です。
許可内容は自治体ごとに異なることがあるため、委託する際には必ず許可証の内容を照合する必要があります。
この確認を怠ると、委託基準違反につながるおそれがあります。
以上で今回の内容は終わりです。次回は別のテーマを扱います。