## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part 8 産業廃棄物の正しい保管方法
2026/03作成
Notes: 今回のテーマは、『産業廃棄物の正しい保管方法』です。
搬出までの保管は「一時的だから大丈夫」ではなく、基準に沿って管理します。 現場では、囲い、掲示、飛散・流出・悪臭の防止、積み上げ高さを柱に、同じ基準で判断します。基準を外れた保管は違反となり、改善命令等の対象となるおそれがあります。

## Slide 2: 保管基準が必要な理由
産業廃棄物は、生活環境へ影響を及ぼさない状態で管理することが前提です。
・根拠：環境省令に定める必須条件（法の要請）
・目的：飛散・流出・悪臭・景観悪化の防止
・行政対応：不備は改善命令等の対象
・４要素：囲い・掲示・飛散等防止・積上げ高さ
・適用：現場ごとに同じ基準で判断
Notes: 産業廃棄物は、搬出までの間も生活環境に影響を及ぼさない状態で管理することが前提です。飛散、流出、悪臭、景観の悪化を防ぐ目的で、保管基準が定められています。 要点は四つです。囲いの設置、掲示、飛散・流出・悪臭の防止、積み上げ高さの管理です。現場ごとに同じ基準で判断され、不備があれば改善命令等の対象となるおそれがあります。

## Slide 3: 保管基準の４つの要素
保管場所は囲い・掲示・飛散防止・積上げ高さで管理します。
・囲い：侵入防止と保管場所の明確化
・掲示板：品目・管理者・連絡先・最大保管量を表示
・飛散・流出・悪臭防止：雨・風・臭気への対策
・積上げ高さ：過量保管の防止（屋外は特に注意）
Notes: 保管基準は、囲い、掲示板、飛散・流出・悪臭の防止、積み上げ高さの四点で構成されます。囲いは侵入防止と場所の明確化、掲示は品目、管理者、連絡先、最大保管量の表示が目的です。 飛散・流出・悪臭防止は、雨や風、臭気への対策を講じることが中心です。積み上げ高さは過量保管を避けるための管理で、屋外保管では特に注意します。

## Slide 4: 掲示板の記載事項
産業廃棄物保管場所 |  | 
産業廃棄物の種類 |  | 廃プラスチック類
管 理 者 | 氏名（名称） | 豊田市西町３丁目６０番地 豊田市役所 市長 太田 稔彦
 | 連絡先 | ＴＥＬ： ０５６５－３４－６７１０
最大保管高さ※２ |  | ２ｍ
※１ 縦横６０ｃｍ以上であること
※２ 最大保管高さは屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記載義務あり
６０ｃｍ以上※１
６０ｃｍ以上※１
（例）掲示板は、保管状況を外部から明確に把握できるように設置します。
Notes: 掲示板は、外部から保管状況が一目で分かることを目的に設置します。標題は「産業廃棄物保管場所」とし、保管中の品目名、管理者の氏名（名称）と連絡先、最大保管量などの必要事項を明示します。 屋外で容器を使用しない保管では、最大保管高さの記載が必要です。掲示板の大きさは縦横６０ｃｍ以上とし、見やすい位置に取り付けます。掲示内容は定期点検で最新状態に保ちます。

## Slide 5: 汚水・浸出水対策
雨水等で汚水が生じるおそれがある場合は、排水設備等を備えます。
・排水設備：排水溝・集水桝を設け流出を防止
・維持管理：排水設備を定期清掃
・不浸透面：地面を不浸透性材料で覆う
・構造：汚水が地下へ浸透しない構造
・雨天時点検：飛散・流出を再点検
Notes: 雨水等で汚水や浸出水が生じるおそれがある場合は、排水溝や集水桝などの排水設備を設けて流出を防ぎます。設備は定期的に清掃し、土砂や廃棄物の堆積を防ぎます。 地面は不浸透性の材料で覆い、汚水が地下へ浸透しない構造にします。雨天時は飛散や流出の点検を強化し、必要に応じて遮蔽や仮覆いなどの対策を追加します。

## Slide 6: 保管できる高さ及び範囲の上限
保管できる高さ及び範囲の上限
上限は50％勾配（水平2：垂直1）の三角形の頂点です。
囲い
５０％勾配（約２６．５度）
囲い
５０％勾配（約２６．５度）
Notes: 屋外で容器を用いない保管では、地面を基準に５０％勾配の線を左右へ引き、その勾配内に収めることを上限とします。高さは勾配線でできる三角形の頂点が目安です。 左右の勾配線の内側が範囲の上限となり、外側にはみ出さないようにします。目的は、崩落や飛散を防ぎ、安定した形状を維持することです。

## Slide 7: 保管できる高さ及び範囲の上限
保管できる高さ及び範囲の上限
構造耐力上安全な囲いが必要。
囲い上端から50cm下を起点に、左右へ50％勾配で上限を決めます。
囲い（耐荷重）
構造耐力上安全な囲い
囲い
５０％勾配（約２６．５度）
50ｃｍ以上
2ｍ以上
Notes: 囲いを基準にする場合は、構造耐力上安全な囲いであることが前提です。起点は囲い上端から５０ｃｍ下とし、左右へ５０％の勾配線を引いて、その内側に高さと範囲を収めます。 簡易な囲いは構造耐力の条件を満たさないため、地面を基準にした基本の考え方（５０％勾配）で上限を判断します

## Slide 8: 違反しやすい保管例
違反状態
基準を外れると改善命令・告発につながり得ます。50％勾配内に収まらない積上げ（保管基準違反）。
崩落・飛散・悪臭などの危険性が高まります。
囲い
囲い
５０％勾配（約２６．５度）
Notes: 屋外で容器を用いない保管では、５０％勾配の内側に収めることが上限です。上限線からはみ出した積上げは違反となり得るため、直ちに是正します。 囲いの強度が不足しているのに荷重を直接かけるのも危険です。構造耐力上安全な囲いでない場合は、地面基準の５０％勾配で上限を判断します。飛散、流出、悪臭が生じやすい状態は点検で把握し、切り下げ、分散、囲いの補強、点検記録の保存までを一体で実施します

## Slide 9
第８回のまとめ
保管は四要素を軸に、同じ基準で管理します。
・四要素：囲い・掲示・飛散防止・積上げ高さ
・掲示板：標題・品目・管理者・連絡先・最大保管量（縦横６０ｃｍ以上）
・汚水対策：排水設備・定期清掃・不浸透面
・５０％勾配：容器不使用の屋外は勾配内に収める（囲い利用時は強度が前提）
Notes: 今回の要点は、囲い、掲示、飛散・流出・悪臭の防止、積み上げ高さの四要素を軸に、同じ基準で管理することです。掲示板は標題、品目、管理者、連絡先、最大保管量を明示し、縦横６０ｃｍ以上の大きさで見やすい位置に設置します。 汚水対策は、排水設備の設置と定期清掃、不浸透面の確保を基本にします。屋外で容器を用いない保管は５０％勾配の内側に収め、囲いを基準にする場合は構造耐力上安全な囲いであることを前提に上限を判断します。