## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ９ 豊田市条例の規定
2026/03作成
Notes: 今回のテーマは、『豊田市の条例について』です。
廃棄物処理法に加えて、豊田市の条例と関連規則の要点を確認します。 条例は、確認、記録、届出、保管など実務の基準を具体化し、不適正処理の未然防止と地域の環境保全を図る枠組みです。

## Slide 2: 条例の考えと位置づけ
法令を補完し、市内実務に即した運用基準を示します。
・対象：排出事業者・収集運搬・処理業者・土地所有者
・具体化：確認・記録・届出・保管基準
・目的：不適正処理の未然防止・地域環境の保全
・留意：法と条例を同時に遵守（基準が加わる場合あり）
Notes: 条例は、廃棄物処理法を補完し、市内の実務に即した運用基準を示します。対象は、排出事業者、収集運搬業者、処理業者、土地所有者に及び、確認、記録、届出、保管の基準を具体化します。 実務では、法と条例を同時に守ることが前提です。保管や届出の要件が法に加えて市で定められることがあるため、点検や記録、様式、時間帯などの細部を理解し、日常の運用に落とし込みます。

## Slide 3: 排出事業者の主な規定
条例は、確認・記録・届出・保管を具体化し、日常の実務を求めます。
・排出者責任：法令・条例の遵守を前提
・保管基準・委託確認：許可・能力・受入条件を事前に点検
・現地確認・記録：写真・点検票で継続（記録は５年保存）
・協議・是正：発注者・受注者の協議、異常時は是正・相談
Notes: 条例は、法の責務を前提に、確認、記録、届出、保管の実務を具体化します。排出事業者は、保管基準の順守と、委託前の許可、能力、受入条件の点検を標準手順にします。 委託後は、現地確認と書類照合を継続し、写真や点検票で記録化します。記録は５年間保存します。異常や疑義があれば、発注者・受注者で協議し、是正と市への相談までを運用に組み込みます。

## Slide 4: 日常監視の仕組み
特別調査だけでなく、日常点検で以上を早期に把握します。
・委託前後の確認：能力・許可・施設条件／処理状況を定例化
・現地確認・写真：点検票と併用して適否を把握
・書面照合：許可・契約・管理票の整合を確認
・是正・報告：異常の早期発見から是正・社内共有へ
・保存：記録は５年保存（様式は社内基準で管理）
Notes: 日常監視は、委託の前後で確認する内容を定型化し、現地確認と書面照合を並行して行います。委託前は能力、許可、施設条件を点検し、委託後は処理状況を定期的に確認します。 現地では、点検票と写真を組み合わせて適否を把握し、書面では許可、契約、管理票の整合を確認します。異常があれば、是正と社内共有までを手順に組み込みます。 確認結果は一覧化し、記録は５年間保存します。様式や頻度は社内基準で明確にし、担当交代時も運用が止まらないようにします。

## Slide 5: 土地の適正管理
土地所有者・管理者は、不適正処理を生じさせない管理責務があります。
・使用制限：不適正のおそれがある者には使用を認めない
・片付け義務：不法投棄等の発生時は片付けに対応
・賃貸時の確認：用途・管理方法・点検頻度を文書化
・重点監視：警戒区域・空地は点検を強化
・記録と再発防止：見回り・措置の記録を保存し改善へ
Notes: 土地の所有者・管理者は、不適正処理を生じさせないように管理する責務があります。使用者の選定では、不適正のおそれがある相手には使用を認めず、賃貸時は用途、管理方法、点検頻度、連絡体制を文書で取り決めます。 不法投棄等が発生した場合は、片付けに対応します。警戒区域や空地は重点的に見回り、境界や掲示の管理を強化します。 見回り日、状況、措置内容を記録し、再発しやすい箇所は囲いの強化や点検頻度の見直しなど、具体的な改善策につなげます。

## Slide 6: 委託時の確認事項
委託の前後で、能力・許可・処理状況を点検し、記録を適切に保存します。
・委託前の確認：能力・許可・施設条件を点検
・委託後の確認：処理状況を現地・書面で定期確認
・記録保存：点検票・写真等を５年保存
・公表情報活用：優良認定等を参考に負担軽減
・相談・是正：疑義は市に相談し、是正内容を記録
Notes: 委託前は、相手先の能力、許可の有無と範囲、施設条件を点検します。収集運搬と処分の許可証を照合し、品目、方法、区域が自社の委託内容と一致しているかを確認します。 委託後は、現地確認と書面照合を定期的に行い、契約、許可、管理票の整合を見ます。点検票や写真で記録化し、保存は５年間を基準にします。 優良認定などの公表情報を活用して負担を軽減しつつ、疑義があれば市に相談し、是正の内容と経過を記録に残します。

## Slide 7: 特別管理産業廃棄物の届出
特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、市への届出が必要です。
・対象：設置・変更・廃止
・期限：設置・変更は所定期限／廃止は速やかに
・体制：管理責任者の選任（事業場ごと）
・様式：市の様式・要領に従い作成・提出
・運用：不明点は市に相談し、記録を保存
Notes: 特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、設置・変更・廃止の各段階で市への届出が必要です。届出は事業場ごとに行い、管理責任者の選任を前提とします。 提出は、市が定める様式・要領に従って作成し、設置・変更は所定の期限までに、廃止は速やかに提出します。不明点は事前に市へ相談し、やり取りと提出書類の控えを記録として保存します。

## Slide 8: 搬入・搬出の時間帯制限
事業場外施設の搬入・搬出は、定められた時間帯の制限に従います。
・禁止時間帯：午後９時〜午前６時（原則運搬不可）
・標示順守：区域・施設条件の標示に従って運用
・例外対応：個別の許認可・要領に従う
・記録：日時・車両・数量を記録し再発防止に活用
Notes: 事業場外施設への搬入・搬出は、時間帯の制限に従って計画します。原則として午後９時〜午前６時の運搬は行いません。 区域や施設条件の標示に従い、例外が必要な場合は個別の許認可や要領に沿って対応します。運搬した日時、車両、数量などを記録し、異常があれば原因と是正内容を追記して再発防止に活用します。

## Slide 9: 屋外保管の届出（法と条例）
法と条例を順に当てはめ、二重届出を避けつつ漏れなく判断します。
・法の届出：建設廃棄物・屋外・３００㎡以上
・条例の届出：建設廃棄物・屋外・１００㎡以上（事業場内外を問わず）
・廃タイヤ：屋外保管は広範に届出対象
・手順：法に該当すれば法で届出／該当しなければ条例で届出
・実務：位置（屋内／屋外・場内／場外）と面積・品目を整理
Notes: 屋外保管の届出は、まず法律に該当するかを確認します。建設工事に伴う産業廃棄物で、屋外保管が３００㎡以上の場合は法で届出します。 法律に該当しない場合は、条例の要件を確認します。豊田市では、建設廃棄物の屋外保管が１００㎡以上であれば、事業場の内外を問わず届出が必要です。廃タイヤは広範に届出対象となるため、位置（屋内／屋外・場内／場外）と面積、品目を整理し、順番に当てはめて判断します。

## Slide 10: 屋外保管の届出（法と条例）
注）●が条例による届出が不要となるもの
法律・・・廃棄物処理法第１２条第３項、第１２条の２第３項 条例・・・豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例
Notes: この表は、屋外保管に関する届出の要否を、法律（廃棄物処理法）と豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例で見比べるための相関表です。区分（建設廃棄物、廃タイヤ）、位置（屋内・屋外、事業場内・事業場外）、面積（百平方メートル、三百平方メートル）ごとに、どの届出が必要かが整理されています。 重要なポイントは二つです。第一に、建設工事から生じた産業廃棄物を三百平方メートル以上で屋外保管する場合は、法の届出を行います。第二に、百平方メートル以上で屋外保管する場合は、事業場内外にかかわらず条例の届出が必要です。ただし、同一事案で法の届出を行う場合は、条例の届出は不要です。 判断手順としては、まず法の要件に当てはめ、該当すれば法で届出（この場合、条例は不要）とし、該当しない場合は条例の要件を確認して届出の要否を判断します。こうすることで二重届出の回避と、漏れの防止の両立が図れます。 次のスライドでは、ここまでの要点を踏まえ、建設廃棄物における元請の責任や契約・確認・保管・届出を一体で運用する手順に進みます。

## Slide 11: 保管基準の順守
法に基づく保管基準を踏まえ、基準どおりの運用を徹底します。
・原則：安定型・木くず以外は屋内保管を基本
・区分保管・標示・囲い：基準に沿って適切に実施
・性状確認：危険物・混合物は受入時に確認・区分
・点検記録：結果を作成・保存し、改善へ反映
Notes: 保管は、法に基づく基準どおりに運用します。飛散、流出、悪臭の防止を前提に、安定型や木くず以外は屋内保管を基本とします。 区分保管、標示、囲い等は基準に沿って実施します。危険物や混合物は受入時に性状を確認し、適切に区分して保管します。 日常点検の結果は記録として作成・保存し、必要な是正と再発防止に反映します。

## Slide 12: 発注者の責務
建設工事の発注者は、処理費用の適正負担と適正処理の確保に責任を負います。
・費用計上：処理費用を適正に見積・契約へ反映
・協議体制：受注者と役割分担・手順を明確化
・マニフェスト確認：交付・回付・保存を継続点検
・是正・相談：違反のおそれは是正要求・市へ相談
・記録保存：経過と結果を整理・保存し改善に反映
Notes: 発注者は、工事から生じる廃棄物の適正処理が確保されるよう、処理費用を適切に見積もり、契約に反映します。受注者との協議で役割分担と手順を明確にし、実務でブレないようにします。 マニフェストは、交付、回付、保存までを継続して点検します。違反のおそれがあれば是正を求め、必要に応じて市へ相談します。 確認の経過と結果は記録として整理・保存し、次の案件に向けて改善点に反映します。

## Slide 13: 処理計画の届出（解体等）
一定規模以上の解体工事は、事前に市へ処理計画を届出します。
・対象：床面積1,000㎡以上の解体等
・提出期限：着手の７日前までに届出
・完了後：最終処分確認から３０日以内に報告
・作成要領：様式・手順に従い、役割分担を明確化
・保存：計画・実績・記録を整理し適切に保存
Notes: 一定規模以上の解体工事では、床面積１，０００㎡以上を対象に、着手の７日前までの処理計画届出が必要です。工事完了後は、最終処分の確認から３０日以内に報告します。 計画書は、市の様式・手順に従って作成し、排出者・受注者・委託先の役割分担を明確にします。実施中の変更は速やかに見直し、計画・実績・点検記録を整理して保存します。

## Slide 14
第９回のまとめ
条例は法令を補完し、実務に必要な手順と基準を具体化します。
・日常運用：委託前後の確認・現地確認・記録５年保存
・屋外保管：300㎡（法）→100㎡（条例）を順に判定
・時間帯制限：午後９時〜午前６時は原則不可
・関与者の役割：排出・運搬・処理・土地所有者を明確化
Notes: 本回の要点は、条例が法を補完し、日常の確認、記録、届出、保管の基準を具体化する枠組みであることです。委託の前後での点検、現地確認、記録の保存（５年間）を標準手順として運用します。屋外保管は、まず法の要件（３００㎡）に当てはめ、該当しない場合は条例（１００㎡）で判断します。搬入・搬出の時間帯は、午後９時〜午前６時を原則不可とし、例外は個別の要領に従います。関与者（排出・運搬・処理・土地所有者）の役割を明確にし、疑義があれば市へ相談のうえ記録化します。