## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ２ 廃棄物とは？
Notes: 今回のテーマは、「廃棄物とは？」です。
廃棄物と聞いて、皆さんは、何を連想しますか？
おそらく、パッと思いつくのは、家庭からでる生活ごみだと思います。
廃棄物の定義と考え方をしっかりと押さえていきしょう。

## Slide 2: 廃棄物とは？①
廃棄物処理法では以下のように定義づけされています。
第２条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物をいう。
Notes: 早速ですが、生活ごみは廃棄物です。これは疑いようがありません。
廃棄物処理法では、明確に廃棄物を定義づけしています。
具体的に条文を見てみましょう。
第２条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物をいう。

## Slide 3: 廃棄物とは？②
要するに、
「いらない物」 かつ 固体・液体
これが、廃棄物ということになります。
ちなみに、廃棄物でない物は「有価物」です。
Notes: 要するに、いらない物であり、固体か液体である物が廃棄物に該当するということです。
先の生活ごみもこれに当てはまります。
定義からすると、容器に入っていない気体状の物はいくら不要になっても、廃棄物にはなり得ません。
ちなみに、廃棄物でないものは有価物です。
実際にはこのようにスパッと区分けできないことも多くありますが、まずは原則を覚えてください。
廃棄物に該当するとなれば、廃棄物処理法の適用をうけることになるので、どちらに該当するのかを判断することは非常に大事なことです。

## Slide 4: 廃棄物か否かの判断基準①
よく問題となること
固体・液体は客観的
「いらない」は主観的
【例】
骨董品、趣味に関する物、芸術作品、
リサイクル資源 など
Notes: この世の中にあるものは、例外なく、廃棄物か有価物かのどちらかに分類できると言いましたが、実は、そう簡単なことではありません。
どちらかに分類するときに、よく問題になることがあります。
それは、「いらない」の部分です。
固体・液体というのは、客観的に見れば誰でもわかるので、争点になることは、まずありません。
一方、「いらない」「いる」という判断は、極めて主観的な話になります。
例えば、骨董品が好きな人は、古い壺を「いる」といいますが、骨董品に興味がない人にしてみれば、それはただの壺でしかなく、大半の人は使い道も思い付かず、「いらない」物であると判断します。
趣味の物や芸術作品も同様です。
また、リサイクルも同じです。
例えばペットボトル、ペットボトルを加工し、資源として売却できるだけの付加価値を付することができる能力や施設を持っている人からすれば、ペットボトルは価値のあるもので、お金を出してでも欲しいでしょうが、能力や施設がない人からすれば、結局ごみのままで、かさ張るだけで、いらない物になります。

## Slide 5: 廃棄物か否かの判断基準②
５つの判断基準
①物の性状
②排出の状況
③通常の取扱い形態
④取引価値の有無
⑤占有者の意思
総合的に勘案して
判断する
⇒総合判断説
Notes: このように、主観的な部分が大いに影響を与えてしまうため、「いらない」と判断するための要素を細分化して、「いらない」を判断しましょうという考え方が出てきました。
その要素は、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意思」の５つです。
それぞれを説明するとちょっとの説明では、説明しきれないので、当講座の最後に付録で参考資料としてつけさせてもらいます。
迷ったら確認してください。
★
この５つの要素を総合的に勘案し、廃棄物に該当するのか否かを判断します。
そしてこのことを「総合判断説」と呼んでいます。
総合的に勘案しても、判断できない時は、豊田市廃棄物対策課に問合せる等して、安易な判断は避けるようにしてください。
～パワーポイントにはありませんが、おから裁判を紹介～
おから裁判では豆腐製造工場から排出される「おから」が産業廃棄物にあたるかどうかが争われました。
産業廃棄物処理業の許可を持たない業者が、豆腐製造業者からおからを集め、加工して飼料などを製造していました。
おから自体は栄養価の高い食品ですが、一つの客観的要素だけでなく、排出の状況や占有者の意思などの複数の要素を総合的に勘案して廃棄物にあたるかを判断する必要があることを
示した判例となっています。結果的にこの裁判ではおからは産業廃棄物にあたると判断されています。

## Slide 6: 廃棄物判断の重要性
廃棄物処理法は、廃棄物に対して様々な規制をしている法律です。
そもそも、廃棄物でないということになれば、廃棄物処理法の規定は一切関係ありません。
有価物と判断したが、その判断が間違っていた場合、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
Notes: なぜそこまでして、廃棄物か否かを厳密に判断しなくてはならないか、という素朴な疑問が出てくると思います。
廃棄物は、粗末に扱われ、結果、環境に対し悪影響を及ぼす可能性が極めて高い物とされています。
そのため、廃棄物処理法では、廃棄物に対して様々な規制をしています。
逆の見方をすれば、廃棄物でなければ、廃棄物処理法は一切関係ありません。
当然、法律の規定に違反すれば、罰則もありますので、法律をきちんと守る必要があります。
有価物と判断したが、その判断が間違っていた場合、どうなるでしょう？
本来なら守るべき廃棄物に係る規制を、入口の判断を誤ったために、全て守れなくなります。
そうした場合、廃棄物処理法違反となる可能性がありあす。

## Slide 7: 実務で学ぶ
【ケース】
メーカーA社が製造過程で不要物が発生。金属（基本的には有価物）が付着しているため、有価物ではないかと思い、馴染みの金属業者まで持ち込んだ。
【スタディ】
金属が付着＝有価物ではありません。
馴染みの業者であれば、貴社との関係を維持するために、廃棄物でも引取ることがあります。
Notes: 「実務で学ぶ」は実務上、起きうる問題について、具体的な事例を基に、廃棄物処理を考えていただくコーナーです。
「新しく発生した物」が廃棄物かどうかわからない。金属（基本的には有価物）が付着しているため、有価物ではないかと思い、馴染みの金属業者に取りに来てもらい、引き渡した。
このケースで、問題となりうるポイントはどこになるでしょうか？
少し考えてみてください。
★
金属が付着＝有価物ではありません。
金属分とその他の物との割合次第では、処理費が必要となる可能性があり、処理費を支払うなら、その物は廃棄物です。
その物が総合判断説に当てはめて有価物に該当するのか否かで判断してください。
また、馴染みの業者であれば、貴社との関係を維持するために、廃棄物でも引取ることがあります。
例え自分が処理費を払わなくても、売却費を運送費が上回れば、その物は廃棄物として取り扱わなくてはなりません。

## Slide 8
『第２回 廃棄物とは？』 は以上になります。
廃棄物該当性の判断が非常に難しく、大事であることをご理解いただけたでしょうか？？
次回は、『産業廃棄物とは？』です。
廃棄物は産廃と一廃の２種類があります。それぞれに独自の決まりがあり、罰則があります。混同しないよう、注意が必要です。
Notes: 『第２回 廃棄物とは？』 は以上になります。
廃棄物該当性の判断が非常に難しく、大事であることをご理解いただけたでしょうか？？
総合判断説を用いても、「いらない」の判断が難しい場合もあります。
そんな時は、安易な判断は避け、豊田市廃棄物対策課などに確認してください。
次回は、『産業廃棄物とは？』です。
廃棄物は産廃と一廃の２種類があります。それぞれに独自の決まりがあり、罰則があります。
混同しないよう、注意が必要です。
では、また次回。お疲れさまでした。

## Slide 9: 付録①－１
出典：環境省 令和３年４月１４日 「行政処分の指針について（通知）」
なお、建設汚泥にいて」を参照のことついては、平成１７年７月２５日「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につ

## Slide 10
付録①－２
出典：環境省 令和３年４月１４日 「行政処分の指針について（通知）」
なお、建設汚泥にいて」を参照のことついては、平成１７年７月２５日「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につ