## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ５ 排出事業者の責任と罰則
Notes: 今回のテーマは、「排出事業者の責任と罰則」です。
産廃の処理において、排出事業者が負わなければならない責任や義務は、非常に大きくなっています。
それに伴い、その責任や義務が果たせなかったときの罰則も厳しくなっています。

## Slide 2: 排出事業者の責任①
まずは、廃棄物処理法の規定を見てみましょう。
第３条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
Notes: まずは、法律の規定を確認してみましょう。
第３条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
わかりやすくいうと、「廃棄物を処理する責任は、その廃棄物を排出した事業者にあるのだから、しっかり責任を持って、適正に処理してください。」ということです。

## Slide 3: 排出事業者の責任②
処理基準の遵守
保管基準の遵守（詳細は第８回で）
発生から最終処分完了までの処理状況の確認
処理責任者の設置 （一部の方のみ）
帳簿の作成 （一部の方のみ）
処理計画の策定と実績の報告（一部の方のみ）
委託基準の遵守
マニフェストの正しい運用（詳細は第６回で）
Notes: 責任を持って、と言われても、具体的には何をしっかりすればいいのか？
法律には以下のことが、細かく定められています。
・処理基準の遵守
・保管基準の遵守
・発生から最終処分完了までの処理状況の確認
・処理責任者の設置
・帳簿の作成
・処理計画の策定と実績の報告
・委託基準の遵守
・マニフェストの正しい運用
★
多くの方が関わる赤字の部分をこの講座で取り上げて説明をしていきます。
また、１回では到底説明しきれなので、この回にやれないことは、括弧内に記載してある回の講座で取り上げます。

## Slide 4: 処理基準の遵守
収集運搬の基準
①必要事項が記載された書面の携帯
⇒マニフェストでも代用可
②車両への産廃の収集運搬車である旨と事業者
名の表示
⇒文字サイズの指定あり
③産廃の飛散・流出がなく、悪臭・騒音・振動で生活
環境に支障を及ばさないこと。
処分の基準・・・省略
Notes: 処理基準は、自分で排出した産廃を自分で処理する場合に関係してくる基準です。
ちなみに、「処理」というのは、運搬～最終処分までの一連の行為のことを指します。
そのため、処分又は運搬、その両方を委託せずに、自社で行うときに処理基準が適用されます。
ここでは運搬の基準のみ紹介します。
運搬の基準は次の３点です。
①必要事項が記載された書面の携帯
②車両への産廃の収集運搬車である旨と事業者名の表示
③産廃の飛散・流出がなく、悪臭・騒音・振動で生活環境に支障を及ばさないこと
必要事項が記載された書面は、記載事項が細かく決められています。
また、この書面はマニフェストで代用できるので、記載漏れを防ぐためにも市販のマニフェストを利用した方が無難です。
車両への表示は、文字サイズの指定があります。
「産廃の収集運搬車である旨」がＪＩＳ規格の１４０ポイント以上、「事業者名」が９０ポイント以上となっています。
概ね、文字の高さが５ｃｍ以上、３ｃｍ以上必要になります。

## Slide 5: 発生から最終処分完了までの 処理状況の確認
処理状況を確認する。
⇒現地やインターネット上の公表情報の確認
適正処理に必要な措置を講ずる。
⇒優良な業者に委託する、処理費を値切りすぎない等
豊田市の条例では義務化されている。
⇒廃棄物処理法では努力することとされている。
Notes: 発生から最終処分完了までの処理状況の確認というのは、処理業者に産廃を引き渡したら、それで終了というのではなく、その処理の状況等を最終処分が完了するまできちんと確認をしなくてはならないということです。
まず第一に、処理状況を確認しなくてはなりません。
確認は、
①現地に行って確認する
②インターネット上の公表情報の確認をする
等の方法で行います。
そこで、もし自分が排出した産廃が適正に処理されない程の問題が発生してしまったら、それを適正に処理するために必要な措置を講じなくてはなりません。
こういった問題を未然に防止するためにも、優良な業者に委託したり、処理費を値切りすぎないといったことが必要となります。
このことは、法律上は努力することという努力義務としてしか規定されていません。
しかし、豊田市の条例では中間処分が完了するまでの確認が義務化されていますので、確実に実施してください。
また条例では、処理状況のみではなく、委託前に委託先の業者にしっかりとした能力が備わっているかの確認も義務付けられています。

## Slide 6: 委託基準の遵守
許可を持っている事業者に委託すること。
⇒収集運搬・処分業、普通・特管の別で必要
許可内容に委託内容（品目・処理方法）が含まれること。
⇒許可の有無だけではなく、内容も大事
委託契約は書面で行うこと 。（詳細は第７回で）
⇒量や回数に関係なく、締結する。
Notes: 委託基準には、処理を許可業者に委託する時に排出事業者が守らないといけない基準が定められています。
まずは、許可を持っている事業者に委託しなくてはなりません。
収集運搬・処分業、普通・特管の別で許可は分かれているので、委託する内容と照らし合わせて確認してください。
さらに、許可の有無だけではなく、内容も大事になってきます。
許可内容に委託内容が含まれていないといけません。
許可内容の見方は次スライド以降で紹介します。
委託先が決まったら、委託契約書を作成しなくてはなりません。
必ず書面で作成する必要があります。
量や回数に関係なく、締結しなくてはならないので、たった１回のごく少量の委託でも作成してください。
作成すべき委託契約書の詳細は第７回の講座で紹介します。

## Slide 7: 許可内容の見方（収集運搬）
収集運搬業の許可である旨
許可を受けている事業者名
許可を出している自治体名
許可の有効期限
収集運搬できる品目
積替え又は保管の可否
Notes: 許可内容の見方ですが、許可証を例にして紹介します。
まずは、収集運搬の許可からです。
ここに書いてあることを確認すれば、問題ありません。
上から、
収集運搬業の許可である旨
許可を受けている事業者名
許可を出している自治体名
許可の有効期限
収集運搬できる品目
積替え又は保管の可否
この内容に自分の委託しようとしている産廃の品目が含まれていれば、基本的には問題ありません。
あとは、適切な運搬車両を所有しているかなど、廃棄物の種類によっては業者への聞き取りなどで確認しましょう。
また許可の内容は、許可を出している自治体が公表していることが多いので、そこでも確認できます。
その時もここに書いてある内容は押さえるようにしましょう。

## Slide 8: 許可内容の見方（処分）
処分業の許可である旨
許可を受けている事業者名
許可を出している自治体名
許可の有効期限
許可された行為（処分方法）
処分できる品目
Notes: 続いて処分業の許可証です。
先ほどと同じように、ここに書いてあることを確認すれば、問題ありません。
処分業の許可である旨
許可を受けている事業者名
許可を出している自治体名
許可の有効期限
許可された行為（処分方法）
処分できる品目
この内容に自分の委託しようとしている産廃の品目が含まれていれば、基本的に問題ないですが、実際に処理できるか否かは、委託する産廃の内容と処分に使用する施設との兼ね合いがあるため、処分業者に聞いてみましょう。

## Slide 9: 排出事業者への罰則
遵守すべき事項 | 罰則 （行政処分を含む。）
処理基準の遵守 | 改善命令の対象
保管基準の遵守 | 改善命令の対象
発生から最終処分完了までの処理状況の確認 | 措置命令の対象
委託基準の遵守 | ・５年以下の懲役、１０００万円以下の罰金 又は併科 ※廃棄物処理法中では一番厳しい罰則 ・措置命令の対象
マニフェストの正しい使用 | ・１年以下の懲役、１００万円以下の罰金 ・措置命令の対象
Notes: 最後に、罰則の話をして、この回を終了します。
冒頭に排出事業者責任に関する罰則は厳しいとお伝えしましたが、実際には、この表のとおりになっています。
委託基準違反については、廃棄物処理法上、最も厳しい罰則が定められています。
また、改善命令や措置命令と言う言葉が並んでいますが、これは、強制力のある自治体からの命令を受けることがあるということです。
命令を受けると豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例に基づき公表されます。
つまり新聞等マスコミに会社名等が報道されることにつながります。
さらにこの命令は強制力があるので、もしこの命令内容を履行できないと、警察に告発される可能性もあります。
実際にこのような罰則を受けたら、会社としては、信用問題になりえます。

## Slide 10: 実務で学ぶ
【ケース】
自治体が公表している許可情報のみを確認して、産廃の処理委託を行ったが問題はないか。
【答え】
自治体が公表している情報は、業者選定の段階では非常に有効ですが、委託する段階では現状と異なっている可能性があるので、確実に許可証を確認してください。
不明な点があるときは、処理業者に直接聞くことも有効です。
Notes: 「実務で学ぶ」は実務上、起きうる問題について、具体的な事例を基に、廃棄物処理を考えていただくコーナーです。
自治体が公表している許可情報のみを確認して、産廃の処理委託を行った。
このケースで、問題となりうるポイントはどこになるでしょうか？少し考えてみてください。
★
自治体が公表している情報は、業者選定の段階では非常に有効ですが、委託する段階では、現状と異なっている可能性があるので、確実に許可証を確認してください。
公表の情報は、最新でない場合が多いです。
また、処分に関しては、品目と処分方法をセットにして委託の検討しなくてはなりません。
処分方法の詳細は、公表情報だけではわからないので、処分業者に直接聞いて、本当に委託した廃棄物が適正に処理できるのかを聞くことも有効です。

## Slide 11
『第５回 排出事業者の責任と罰則』 は以上になります。
排出した産業廃棄物が引き起こした問題は、排出事業者に降りかかってきますので、細心の注意を払うようにしてください。
次回は、『マニフェストの正しい運用 』です。
排出事業者責任を担保するための手段がマニフェストです。どうしてマニフェストが必要かをしっかり考えましょう。
Notes: 『第５回 排出事業者の責任と罰則』 は以上になります。
排出した産業廃棄物が引き起こした問題は、排出事業者に降りかかってきますので、細心の注意を払うようにしてください。
今回は盛りだくさんでしたが、排出事業者責任の一部しかお伝えできていません。
それだけ、排出事業者が守らないといけないことがたくさんあるということです。
次回は、『マニフェストの正しい運用』です。
排出事業者責任を担保するための手段がマニフェストです。どうしてマニフェストが必要かをしっかり考えましょう。
では、また次回。お疲れまでした。