## Slide 1: １０分でわかる◎ 産業廃棄物ちょっと講座
Part ３ 産業廃棄物とは？
Notes: 今回のテーマは、「産業廃棄物とは？」です。
産廃の勉強をしているのに、何を今さらと思われるかもしれませんが、産廃のことを正確に理解していない人は、意外と多いです。

## Slide 2: 産業廃棄物とは？
一般廃棄物：産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物の
うち、法令で定める２０種の廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物の全てが産業廃棄物になるわけではない。
Notes: 第２回の講座で、この世の中の物は廃棄物か有価物かどちらかに分類できるとお伝えしました。
さらに、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の２つに分類されます。
一般廃棄物の方が簡単なので、先にお伝えしますが、廃棄物処理法では産業廃棄物以外を一般廃棄物と定義します。
一方、産廃は、事業活動を伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める２０種類の廃棄物のことをいいます。
２０種類の詳細は後で説明しますが、
★
事業活動に伴って生じる廃棄物の一部が、産廃に該当し、全てが産廃に該当するわけではありません。
また、事業活動に伴って生じる廃棄物で、産廃に該当しない物については、事業系一般廃棄物と呼ばれる、一廃に該当します。

## Slide 3: 産業廃棄物の種類①
Notes: 産廃の２０種類のうちの１２種類です。種類のことを「品目」ともいい、産廃の話をするときは、品目の方がよく使われます。
「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「鉱さい」、「がれき類」、「ダスト類」の１２品目と、その具体例を載せています。
具体例は、あくまで例なので、ここに記載のない物でも、この１２品目に該当する物はたくさんあります。
ある廃棄物があり、それがどの品目に該当するかを考えるときは、とりあえず何かの品目に当てはめるということが大事になります。
どの品目にも該当しないから一廃だと安易に判断しないようにしてください。
考えてもわからない場合は、産廃業者や豊田市廃棄物対策課に確認してみましょう。

## Slide 4: 産業廃棄物の種類②
種類
業種
主な具体例
パルプ製造業、紙加工品製造業、印刷
出版業、製本業、印刷物加工業等
すべての紙くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る紙くず
木材製造業、木製品製造業、家具製造
業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、
物品賃貸業
木材片、おがくずなどすべての木くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る木くず
（梱包用木材を含む）
すべての業種
貨物の流通のために使用した木製パレット
繊維工業（繊維製品製造業を除く。）
木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
建設業
工作物の新築、改築又は除去に伴って出る繊維くず
動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製
造業
原料として使用した動物や植物にかかる固形状の不
要物（あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、
魚・獣のあらなど）
動物系固形不要物
と畜場、食鳥処理場
と殺・解体した獣畜、食鳥処理をした食鳥に係る固
形状不要物
家畜のふん尿
牛、馬、豚、ニワトリ、ヤギ、羊等のふん尿
家畜の死体
牛、馬、豚、ニワトリ、ヤギ、羊等の死体
木くず
繊維くず
畜産農業
紙くず
Notes: 産廃の２０品目のうちの残りの７品目です。
あれ？１品目足らないと思ったかもしれませんが、もう一つは特殊な品目で、一般的な排出事業者は気にしなくてもいい品目なので、今回は扱いません。
ここでは、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「家畜のふん尿」、「家畜の死体」の７品目とその具体例が載せてあります。

## Slide 5: 産業廃棄物の種類③
産業廃棄物の種類①②の違いは、
業種指定の有無
業種指定が「有」の物については、指定の業種以外から排出された廃棄物は産廃ではない。
⇒一廃
Notes: 産業廃棄物の種類①②の違いは、業種指定の有無です。
一度戻ってみましょう。
【スライドを戻してください。】
業種指定が「有」の物については、指定の業種から排出された場合のみ産廃に該当し、それ以外の業種から排出された場合は産廃に該当しません。
産廃に該当しないから一廃です。
慣れるまでは大変だと思いますが、品目を判断し、それが産廃なのか一廃なのかを判断してもらうことになります。

## Slide 6: 産業廃棄物の種類④
【練習問題】
造園作業で切った木⇒
解体工事から発生した廃木材⇒
使用済み物流用木製パレット⇒
製造業の製造工程から発生した樹脂の切れ端
⇒
建設業者の事務所から発生した書類⇒
廃タイヤ⇒
Notes: 少し練習問題をしてみましょう。
これらの物が廃棄物として排出された場合、産廃なのか一廃なのか、そしてどの品目になるのか。
一覧を見ながら考えてください。
【考える時間をとってください。】

## Slide 7: 産業廃棄物の種類④
【練習問題】
造園作業で切った木⇒一廃
解体工事から発生した廃木材⇒産廃・木くず
使用済み物流用木製パレット⇒産廃・木くず
製造業の製造工程から発生した樹脂の切れ端
⇒産廃・廃プラスチック類
建設業者の事務所から発生した書類⇒一廃
廃タイヤ⇒産廃・廃プラスチック類
Notes: 答えはこのとおりです。
造園作業で切った木は、一廃です。
これは、指定業種外の業種から発生しているからです。
ちなみに一廃には品目という概念があまりなく、し尿とごみの２種類しかありません。
解体工事から発生した廃木材は、産廃で木くずです。
指定業種の建設業の解体工事から発生しているためです。
使用済み物流用木製パレットは、産廃で木くずです。
これはひっかけ問題です。
表をよく見られた方は、答えられたと思います。
物流で使用された木製パレットは、木製なので当然品目としては木くずになります。
しかし、木くずは業種指定があります。
しかし、表をよくみると、木くずでも全ての業種と書かれている欄があります。
そこに木製パレットと記載されています。
木製パレットだけなのですが、業種ではなく物自体で取扱いが決められています。
間違えやすいので、覚えておいてください。
製造業の製造工程から発生した樹脂の切れ端は、産廃で廃プラスチック類です。
、廃プラスチック類は業種指定がないので、産廃です。
建設業者の事務所から発生した書類は、一廃です。
書類は紙くずになりますが、これは業種指定があります。建設業者は指定業種です。
しかし、建設業の工事に伴ってでる紙くずは産廃ですが、建設業者の事務所からでる書類は、工事によって発生しているわけではないので一廃となります。
少し複雑なので、注意が必要です。
廃タイヤは、産廃で廃プラスチック類です。
タイヤはゴムでできているから、ゴムくずではないのかと思うかもしれませんが、ゴムくずは天然ゴムでできた物が該当します。
タイヤは実は樹脂の加工製品になるため事業所から出たものの品目は廃プラスチック類になります。

## Slide 8: 混合物と総体物の考え方①
混合物：複数の品目が分離不能な状態で混合
した物
【例】複写機：廃プラスチック類＋ガラスくず等＋
金属くず
蛍光灯：ガラスくず等（水銀使用製品産業
廃棄物）＋金属くず（水銀使用製
品産業廃棄物）
※ガラスくず等：ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
Notes: 次に、混合物と総体物の考え方をお伝えします。
混合物と言うのは、複数の品目が分離不能な状態で混合した物のことを言います。
言葉でいうと難しくなってしまうのですが、要するに例にあるもののように、色々な品目の部品でできている物で、通常処分する時に分解まではしない物のことです。
複写機を分解して、各品目ごとの部品に選別して、それを処分しようとする人はいません。
こういった物を混合物として扱います。
複写機を構成している部品は主には、廃プラスチック類とガラスくず等と金属くずなので、この３つの品目の混合物として取り扱います。

## Slide 9: 混合物と総体物の考え方②
総体物：複数の品目が分離不能な状態で混合
した物だが、１つの品目の割合が極端
に高くなっている物
【例】廃油混じりの汚泥（総体 汚泥） ※廃油の混入量が５％未満の物に限る。
鉄筋コンクリート（総体 がれき類）
Notes: 混合物と紛らわしいのが、総体物という物です。
混合物との違いは、１つの品目の割合が極端 に高くなっていることです。
例にあるとおり、廃油混じりの汚泥は、混ざっている廃油の量が５％未満であれば、総体汚泥とし、おおむね５％以上であれば、汚泥と廃油の混合物として取り扱います。
また、鉄筋コンクリートは、がれき類と金属くずの混合物として取り扱わず、総体がれき類として取り扱うのが通例となっています。
ただし、５％未満だから含まれないと解してよいわ
わかりづらい部分ではありますので、判断に迷ったときは豊田市廃棄物対策課に聞いてみましょう。

## Slide 10: 産業廃棄物判断の重要性
産廃と一廃では処理のルールが違う。
委託処理に必要な許可が違う。
適正に処理する責任を負う者が違う。
産廃の処理は排出事業者の責任が
極めて強い
産廃と判断したが、その判断が間違っていた場合、あなたは廃棄物処理法違反を犯してしまう可能性があります。
Notes: 産廃か一廃かは、物と業種によって判断することは、ご理解いただけたと思います。
なぜ、産廃か一廃かをそこまでして分けないといけないのかというと、後の講座で行う許可の話や、その廃棄物の処理責任の所在が違っているからです。
廃棄物か否かの判断と同様に、産廃か否かの判断を誤ると廃棄物処理法に違反する可能性があります。

## Slide 11: 廃棄物の区分イメージ図
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
事業系一般廃棄物
一般廃棄物
事業活動に伴って
生じた廃棄物
家庭から生じた
廃棄物
廃棄物
有価物
処分したい物
廃棄物処理法の
制限を受けない！
処理には、
十分な注意が必要！！
Notes: 最後にイメージ図でまとめてみましょう。
処分したい物があります。
★
これが、廃棄物に該当するのか否かを判断します。判断する際は、総合判断説で行います。
★
廃棄物に該当した場合は、その物が該当する品目と排出される業種によって産廃か一廃かを判断します。
産業廃棄物の中には、特別管理産業廃棄物と呼ばれる物があります。
特管産廃の説明は、当講座ではしませんが、感染するような物、爆発的に燃える物、強い酸アルカリ、有害物質を含む物等がこれに該当します。
ちなみに、産廃は事業活動が伴っていることが絶対条件であるため、家庭から生じたものは１００％一廃となります。
★
なお、有価物は廃棄物処理法の制限を受けません。
★
廃棄物と判断された物は、色々な規制を受けます。
特に産廃は細かな規定が色々とありますので、処理する際は十分な注意が必要です。

## Slide 12
『第３回 産業廃棄物とは？』 は以上になります。
産廃が２０種類しかないことに驚きましたか？
次回は、『許可制度』です。
自分が排出した廃棄物以外を扱うには、許可が必要です。許可は産廃処理において必須知識です。
Notes: 『第３回 産業廃棄物とは？』 は以上になります。
産廃が２０種類しかないことに驚きましたか？
慣れないうちは、どれかに当てはめるようにし、それでも判断できないときは、豊田市に確認してください。
次回は、『許可制度』です。
自分が排出した廃棄物以外を扱うには、許可が必要です。
許可は廃棄物処理法の根幹を支えている重要なテーマなので、必須知識になっています。
では、また次回。お疲れさまでした。